ZATWIERDZAM

Wójt Paweł Bobrowski

                - Kętrzyn, dnia 2015-05-12

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

NA DOSTAWY,

PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013, poz. 907 z późn. zm.)  - zwanej dalej „ustawą”,

DOSTAWA I MONTAŻ WYPOSAŻENIA PLACÓW ZABAW NA TERENIE GMINY KĘTRZYN.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Nazwa Zamawiającego:	Gmina Kętrzyn

REGON:			510742876

NIP: 				742-219-26-00

Miejscowość			Kętrzyn

Adres:				ul.Kościuszki 2, 11-400 Kętrzyn, woj. warm. - maz.

Strona internetowa:		www.gminaketrzyn.pl

Godziny urzędowania:	7:00 – 15:00

Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy adresować:

Urząd Gminy Kętrzyn

ul. Kościuszki 2

11-400 Kętrzyn

# Tryb udzielenia zamówienia publicznego oraz miejsca, w których zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu

- Postępowanie o udzielanie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych do ustawy.

- Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu:

- Biuletyn Zamówień Publicznych

- strona internetowa Zamawiającego – www.gminaketrzyn.pl

- tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.

# Rozdział 1. Opis przedmiotu zamówienia

  - Zamówienie obejmuje dostawy w ramach realizowanego przez Gminę Kętrzyn projektu „Przedszkole przyszłości " , współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

priorytet :         IX.     Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

działanie:         9.1     Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości

usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

poddziałanie : 9.1.1   Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji

przedszkolnej

2. Wykonawca wyposaży place zabaw, wymienione w ust. 3, w niżej wymieniony sprzęt,  zgodnie

z poniższymi wymogami.

| Rodzaj urządzenia | Wymagania dotyczące wymiarów urządzenia | Ilość sztuk | Wymagania dotyczące elementów urządzenia |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Zakres zamówienia |
| 1. Huśtawka podwójna wahadłowa | co najmniej: - 1,5 x 2,5 m (szer.x dł.) - 1,8m wyso- kości; | 3 | 1. Konstrukcja w postaci czterech słupów : - drewnia o przekroju kwadratowym co najmniej 9 cm x 9 cm lub okrągłym o średnicy co najmniej 9 cm, lub - metalowa. 2. Belka pozioma metalowa. 3. Dwa siedziska typu ”koszyk” z zabezpieczeniem przed wypadnięciem w postaci zapinanego łańcuszka, mocowane na dwóch łańcuchach każde. 4. Zawiesia huśtawki łożyskowe. 2. Mocowanie do podłoża : ocynkowane kotwy stalowe, zabetonowane w podłożu. |
|  |  |  | Zakres zamówienia : dostawa i montaż. |
| 2. Bujak podwójny na sprężynie | wysokość siedziska : ok.50 cm , długość urzą-dzenia : nie mniej niż 150 cm | 4 | 1. Bujak na sprężynie dla dwóch osób z materiałów odpornych na warunki atmosferyczne. 2. Dwa siedziska, uchwyty na dłonie, 3. Sprężyna stalowa. 4. Mocowanie trwałe w gruncie poprzez zabetonowanie. |
|  |  |  | Zakres zamówienia : dostawa i montaż. |
| 3. Ławka parkowa | długość co najmniej 160 cm | 6 | 1. Konstrukcja drewniano – żeliwna lub drewniano - stalowa. 2. Siedzisko i oparcie wykonane z desek drewnianych, impregnowanych, grubości min.32 mm. 3. Mocowanie trwałe w gruncie poprzez zabetonowanie. |
|  |  |  | Zakres zamówienia : dostawa i montaż. |
| 4. Kosz na śmieci | pojemność min. 30 dm3 | 3 | 1. Konstrukcja drewniana lub metalowa. 2. Mocowanie trwałe w gruncie poprzez zabetonowanie |
|  |  |  | Zakres zamówienia : dostawa i montaż. |
| 5. Tablica informacyjna z regulaminem placu zabaw |  | 4 | 1.Konstrukcja drewniana, metalowa lub metalowo-drewniana. 2. Mocowanie trwałe w gruncie poprzez zabetonowanie |
|  |  |  | Zakres zamówienia : dostawa i montaż. |
| 6. Huśtawka ptasie gniazdo | co najmniej : -wysokość 1,8m -długość 2,5m -szerokość 1,5m | 4 | 1. Huśtawka typu ptasie gniazdo dla dzieci w wieku 3+, - konstrukcja słupów metalowa lub z drewna klejonego, - belka górna metalowa, - gniazdo podwieszone do górnej belki za pomocą lin lub łańcuchów, siedzisko okrągłe o średnicy ok. 1,0m, obrzeże siedziska owinięte liną, chroniącą przed uderzeniem przez krawędź siedziska, środek siedziska w formie siatki z lin, - maksymalne obciążenie siedziska : min. 300 kg. 2. Mocowanie do podłoża : ocynkowane kotwy stalowe, zabetonowane w podłożu. |
|  |  |  | Zakres zamówienia : dostawa i montaż. |

3.   Zamówienie  obejmuje dostawę i montaż dostarczonego wyposażenia na placach zabaw

oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w miejscowościach :

1) Nakomiady - wyposażenie wymienione w ust. 2 poz. 1, 2, 4, 5, 6  :    po 1 szt.

poz. 3       :                    2 szt.

2) Kruszewiec  - wyposażenie wymienione w ust. 2 poz. 2, 5 ,6 :            po 1 szt.

3) Wilkowo  - wyposażenie wymienione w ust. 2   poz. 1, 2, 4, 5, 6  :    po 1 szt.

poz. 3       :                    2 szt.

4) Biedaszki - wyposażenie wymienione w ust. 2   poz.1, 2, 4, 5, 6  :    po 1 szt.

poz. 3       :                    2 szt.

Szczegółowe lokalizacje placów zabaw wskaże Zamawiający.

4.      Z zastrzeżeniem innych wymagań określonych w SIWZ oferowany  sprzęt musi spełniać  również

następujące  wymagania :

1) drewno o gładkiej powierzchni, sosnowe lub świerkowe, impregnowane,  jeżeli zgodnie

z wymogami określonymi w ust.2 nie jest wymagane drewno klejone, to musi być

bezrdzeniowe;

2) elementy metalowe ocynkowane lub malowane proszkowo; łańcuchy ocynkowane,

3) zawiesia huśtawek łożyskowe,

4) śruby i inne ostre elementy zabezpieczone zaślepką z tworzywa,

5) sprzęt mocowany do podłoża za pomocą ocynkowanych stalowych kotew, zabetonowanych

w podłożu,

6) sprzęt musi być  estetyczny i zapewniać użytkownikom bezpieczeństwo użytkowania.

5. Wyposażenie  placów zabaw i jego montaż muszą być objęte gwarancją jakości przez okres podany w ofercie wykonawcy lecz nie krótszy niż 24 miesiące  i być zgodne z normą PN-EN 1176. Wyposażenie musi posiadać aktualny certyfikat lub deklarację zgodności, potwierdzające zgodność produktu z w/w  normą. Na sprzęcie muszą być umieszczone informacje (oznakowanie), zawierające      w szczególności dane producenta, datę produkcji, numer normy, zgodnie z którą urządzenie wyproduko-wano.

Udzielona gwarancja nie może być uzależniona od dodatkowych zobowiązań zamawiającego wobec wykonawcy, np. zlecania wykonawcy przeglądów wyposażenia.

6. Posadowienie urządzeń  musi uwzględniać zachowanie stref bezpieczeństwa pomiędzy urządzeniami.

Zamówienie nie obejmuje wykonania bezpiecznych nawierzchni pod urządzeniami zabawowymi.

7. Wszystkie elementy wyposażenia muszą być fabrycznie nowe.  Wraz z w/w sprzętem wykonawca zamówienia  dostarczy zamawiającemu naklejki do oznakowania sprzętu, wg załączonego wzoru, odporne na warunki atmosferyczne, informujące o dofinansowaniu zamówienia. Liczba naklejek musi odpowiadać liczbie sztuk sprzętu.

8. Place zabaw będą użytkowane w celach publicznych .

9. Kody CPV  .

37535200-9 Wyposażenie placów zabaw

45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia wielkości zamówienia.

11. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art.67 ust.1 pkt 6 ustawy, o łącznej wartości nie większej niż 20% wartości zamówienia podstawowego, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o udzielenie zamówienia uzupełniającego.

12. Zamawiającemu przysługuje prawo zmiany zakresu wyposażenia poszczególnych placów zabaw

w ramach zakupionego sprzętu.

# Rozdział 2. Oferty częściowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

# Rozdział 3. Oferty wariantowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

# Rozdział 4. Termin wykonania zamówienia

Przedmiot zamówienia należy zrealizować w  terminie  do 15.06.2015r.

# Rozdział 5. Informacja o podwykonawcach

Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć określoną część zamówienia podwykonawcom, zobowiązany jest wskazać w ofercie tą część zamówienia .

# Rozdział 6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie:

- ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania,

- zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia; przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z  oryginałem wszystkich dokumentów;

- pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę pisemną; fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów, wszelka korespondencja prowadzona będzie z Pełnomocnikiem;

- jeżeli oferta konsorcjum zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może przed zawarciem umowy wezwać pełnomocnika do przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

- W przypadku składania oferty wspólnie (art. 23 ustawy) przez dwóch lub więcej Wykonawców

zamawiający wymaga aby :

a) następujące dokumenty i oświadczenia:

-  formularz oferty (Załącznik Nr 2 do SIWZ),

-  oświadczenie o spełnianiu warunków podanych w art. 22 ust. 1 ustawy (Załącznik

Nr 1 do SIWZ)

podpisali wszyscy członkowie konsorcjum lub Pełnomocnik w imieniu całego konsorcjum;

b)  następujące dokumenty i oświadczenia:

- odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności

gospodarczej,

- oświadczenie  o braku podstaw do wykluczenia z postępowania  (Załącznik

Nr 4 do SIWZ),

-  listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, albo informację o tym,

że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej  (Załącznik Nr 6 do SIWZ),

złożył każdy z członków konsorcjum w imieniu własnym.

# Rozdział 7. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej

Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej składa dokumenty potwierdzające spełnianie wymaganych warunków udziału w postępowaniu zgodnie z zapi-sami Rozdziału 10  SIWZ.

# Rozdział 8. Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia publicznego

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia dokonywane będą w złotych polskich [ PLN ].

# Rozdział 9. Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy oraz zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych spełniają warunki dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:

- zamawiający nie określa szczegółowych wymagań; ocena spełniania tego warunku odbywać się

będzie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie

z art. 22 ust. 1  ustawy Prawo zamówień publicznych;

2) posiadania wiedzy i doświadczenia:

- warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże wykonanie w sposób należyty      w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 zamówienia, obejmującego dostawę i montaż wyposażenia placów zabaw,  o wartości co najmniej 20 000,- zł (dwadzieścia tysięcy);

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym:

- zamawiający nie określa szczegółowych wymagań; ocena spełniania tego warunku odbywać się

będzie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie

z art. 22 ust. 1  ustawy Prawo zamówień publicznych;

4) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

- zamawiający nie określa szczegółowych wymagań; ocena spełniania tego warunku odbywać się

będzie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie

z art. 22 ust. 1  ustawy Prawo zamówień publicznych;

5) sytuacji ekonomicznej i finansowej:

- zamawiający nie określa szczegółowych wymagań; ocena spełniania tego warunku odbywać się

będzie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie

z art. 22 ust. 1  ustawy Prawo zamówień publicznych;

2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły „spełnia - nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach, wymaganych przez Zamawiającego, zgodnie z niniejszą SIWZ.

# Rozdział 10 .Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków  udziału w niniejszym postępowaniu oraz wymagań określonych przez zamawiającego dla oferowanych dostaw.

1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania w okolicznościach,        o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy,wymagane jest przedłożenie wymienionych niżej dokumentów:

1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenie z postępowania na podstawie

art. 24 ust.1 ustawy;  wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 4 do niniejszej SIWZ;

2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub  z centralnej ewidencji i informacji  o działalności

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wyka-

zania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1  pkt 2 ustawy, wystawiony

nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2. W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy, wymagane jest  przedłożenie  wymienionych niżej dokumentów:

1) oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy; wzór

oświadczenia stanowi Załącznik Nr 1 do SIWZ.

2) wykaz głównych dostaw lub usług  wykonanych  w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to  w tym okresie, wraz z podaniem

ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów,   na rzecz których usługi/dostawy zostały

wykonane, oraz załączeniem dowodów, że zostały  wykonane  należycie; wykaz musi  potwierdzać

spełnianie przez Wykonawcę warunku określonego w Rozdziale 9  ust.1 pkt 2 SIWZ;

wzór wykazu stanowi załącznik nr 5 do SIWZ

3. Wymagane dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej :

1) lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5

ustawy, albo informacja o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej; wzór informacji

stanowi Załącznik Nr 6 do niniejszej SIWZ.

4. Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków dla oferowanych dostaw, które wykonawca

zobowiązany jest dołączyć do formularza oferty:

dla każdego rodzaju sprzętu: certyfikat potwierdzający zgodność  z  normą  PN-EN 1176, poświadczony za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub podpisana przez wykonawcę deklaracja zgodności z normą PN-EN 1176 ;

5. Wykonawca, w myśl art. 26 ust. 2b ustawy, może polegać na  wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych  innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował  tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.

6. Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

7. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów wymienionych w ust. 1 pkt 2 składa dokumenty zgodnie z § 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane /Dz. U. 2013, poz. 231/, potwierdzające że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

# Rozdział 11. Wymagania dotyczące wadium

Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości  : nie wymagane.

# Rozdział 12. Termin związania ofertą

1. Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z dniem wskazanym jako termin składania ofert.

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

3. Jeżeli wadium było wymagane zgodnie z zapisami Rozdz. 11, przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium, albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

4. Wniesienie środków ochrony prawnej po upływie terminu składania ofert zawiesza bieg terminu związania ofertą do czasu ich rozstrzygnięcia.

# Rozdział 13. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osoby uprawnionej do porozumiewania się z Wykonawcami

- Jeżeli w niniejszym postępowaniu nie zastrzeżono formy szczególnej, wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane będą w formie :

-  pisemnej lub

-  faksem (nr 89 7512746) lub

- drogą elektroniczną (adres:  zp@gminaketrzyn.pl).

- Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują korespondencję za pomocą faksu lub drogą elektroniczną każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania .

- Wykonawca może zwrócić się  do Urzędu Gminy Kętrzyn o przekazanie SIWZ.

- SIWZ można także odebrać w siedzibie Urzędu Gminy Kętrzyn, ul. Kościuszki 2,

pok. 17 w godzinach urzędowania Zamawiającego, pobrać ze strony internetowej Zamawiającego lub otrzymać drogą elektroniczną zgłaszając zapotrzebowanie na adres Zamawiającego.

- Wykonawca może zwracać się  do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Wyjaśnienia zostaną udzielone w terminie określonym w art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

- W uzasadnionych przypadkach Zamawiający ma prawo zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zmiana może nastąpić w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.gminaketrzyn.pl oraz niezwłocznie przekazana wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ.

Jeżeli w wyniku zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia niezbędny  będzie

dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania

ofert i poinformuje o tym wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści informację na

stronie internetowej.

- Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami :

Marek Lemieszek,  tel. 89 7512474, fax 89 7512746, e-mail: zp@gminaketrzyn.pl.

# Rozdział 14. Opis sposobu przygotowania ofert

1. Opakowanie i adresowanie oferty:

Ofertę należy umieścić w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu, uniemożliwiającym zapozna-

nie się z treścią oferty bez uszkodzenia opakowania, (np. koperta), zaadresowanym i opisanym:

Nadawca:

(Nazwa i adres Wykonawcy)

Adresat:

Urząd Gminy Kętrzyn, ul. Kościuszki 2, 11-400 Kętrzyn

Oferta na dostawę i montaż wyposażenia placów zabaw na terenie Gminy Kętrzyn.

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT

21.05.2015 r. godz. 10:05

- Podpisy:

Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez:

osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców w obrocie

prawnym zgodnie z danymi ujawnionymi w KRS – rejestrze przedsiębiorców albo w

centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej lub przez Pełnomocnika;

pełnomocnictwo musi mieć formę pisemną i musi wynikać z załączonych do oferty

dokumentów.

- Forma dokumentów i oświadczeń:

1) dokumenty i oświadczenia dołączane do formularza oferty składa się w formie oryginałów lub  kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub Pełnomocnika; pełnomocnictwa muszą być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem;

2) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty;

3) w przypadku dokumentów lub oświadczeń sporządzonych w językach obcych należy dołączyć tłumaczenie na język polski.

4. Tajemnica przedsiębiorstwa:

1) jeżeli według Wykonawcy oferta będzie zawierała informacje objęte tajemnicą jego przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003r. nr 153, poz. 1503, z późn. zm.), muszą one być oznaczone klauzulą NIE UDOSTĘPNIAĆ–TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA; zaleca się umieścić takie dokumenty na końcu oferty (ostatnie strony w ofercie);

2) zastrzeżenie informacji, danych, dokumentów lub oświadczeń nie stanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji spowoduje ich odtajnienie.

- Informacje pozostałe:

1) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, z zastrze-

żeniem art. 93 ust. 4 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2013, poz. 907 z późn. zm.).

2) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę przygotowaną według wymagań określonych

w niniejszej SIWZ.

3) Oferta musi być sporządzona:

a) w języku polskim,

b) w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

6. Zaleca się, aby:

a) ewentualne poprawki i skreślenia lub zmiany w tekście oferty (i w załącznikach do  oferty)

były parafowane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy lub posiadającą

Pełnomocnictwo,

b) każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była parafowana i oznaczona

kolejnymi numerami,

c) kartki oferty były spięte.

7.   Oferta musi być sporządzona  zgodnie ze wzorem formularza oferty, załączonym do niniejszej

specyfikacji - Załącznik Nr  2 do SIWZ.

8. Zmiana / wycofanie oferty:

a)  zgodnie z art. 84 ustawy Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę,

b) o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty należy pisemnie powiadomić Zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert,

- pismo należy złożyć zgodnie z  wymogami podanymi w rozdziale 15 pkt 1 niniejszej SIWZ, oznaczając odpowiednio „ZMIANA OFERTY”/„WYCOFANIE OFERTY”,

d) do pisma o wycofaniu lub zmianie oferty musi być załączony dokument, z którego

wynika prawo osoby podpisującej informację do reprezentowania Wykonawcy.

9.    Zwrot oferty bez otwierania

Ofertę złożoną po terminie składania ofert Zamawiający zwróci niezwłocznie.

# Rozdział 15. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

- Ofertę należy złożyć w: Urząd Gminy Kętrzyn, ul. Kościuszki 2, pokój nr 16, w terminie do dnia 21.05.2015 roku, do godz. 10:00.

- Otwarcie ofert nastąpi w:  Urząd Gminy Kętrzyn, ul. Kościuszki 2, pok.1,

dnia 21.05.2015 roku, o godz. 10:05.

- Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert.

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Otwierając oferty Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także informacje dotyczące cen, terminu wykonania zamówienia, warunków gwarancji i warunki płatności zawartych w ofertach.

- Informacje, o których mowa w pkt 4 i 5 przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

# Rozdział 16. Opis sposobu obliczania ceny

  - Wykonawca określi cenę oferty brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe za realizację przedmiotu zamówienia oraz ceny jenostkowe brutto, zgodnie ze wzorem formularza oferty.

  - Cena oferty brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia,  w tym m.in. podatek VAT, upusty, rabaty, koszty dostawy i montażu urządzeń, niezbędne materiały.

  - Jeżeli złożona oferta powodować będzie powstanie obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do oferowanej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

# Rozdział 17. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

Wybrana zostanie oferta, która nie będzie podlegała odrzuceniu i uzyska największą łączną liczbę

punktów za niżej wymienione kryteria.

1. Cena ofertowa – znaczenie 95 %

KC =  CN           x 100 pkt  x 0,95

COB

Gdzie:

KC  -  ilość punktów przyznanych ofercie za kryterium „ cena ofertowa”,

CN    -  najniższa zaoferowana całkowita cena oferty brutto, spośród wszystkich ofert nie

podlegających odrzuceniu,

COB  - całkowita cena oferty brutto zaoferowana w ofercie badanej.

2. Okres gwarancji – znaczenie 5 %

KG =    GOB     x 100 pkt  x 0,05

GN

Gdzie:

KG  -  ilość punktów przyznanych ofercie za kryterium „ okres gwarancji”

GN -  najdłuższy okres gwarancji w miesiącach, spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu,

GOB  - okres gwarancji w miesiącach zaoferowany w ofercie badanej.

# Rozdział 18. Informacje o formalnościach, jakie zostaną dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

- Termin i miejsce zawarcia umowy ustali Zamawiający.

- Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta również po upływie terminu związania ofertą, jeżeli Zamawiający przekaże wykonawcom informację  o wyborze oferty przed upływem terminu związania ofertą, a Wykonawca wyrazi zgodę na zawarcie umowy na warunkach określonych w złożonej ofercie.

- Przed podpisaniem umowy Wykonawca będzie zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

# Rozdział 19. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

- Na podstawie art. 147 ust. 1  ustawy Zamawiający wymaga wniesienia przez Wykonawcę, zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana będzie zobowiązany wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny oferty brutto.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy można wnieść w formach wymienionych w art. 148 ust. 1 ustawy, tj. :

1)     pieniądzu;

2)     poręczeniach  bankowych  lub  poręczeniach  spółdzielczej  kasy  oszczędnościowo-kredytowej

z  tym,  że  zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

3)     gwarancjach bankowych;

4)     gwarancjach ubezpieczeniowych;

5)     poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

- Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formach wymienionych w art. 148 ust. 2 ustawy.

- Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy musi być dostarczony do Zamawiającego przed podpisaniem umowy.

- Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany będzie wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:

36 1160 2202 0000 0002 0441 5046

z podaniem tytułu:

„Zabezpieczenie należytego wykonania umowy na dostawę i montaż wyposażenia placów zabaw   na terenie Gminy Kętrzyn”.

- Zamawiający zwróci kwotę stanowiąca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

- Kwotę stanowiącą 30% wysokości zabezpieczenia Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady.

- Kwota, o której mowa w pkt 8 zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady, jeżeli nie zostanie wykorzystana na pokrycie roszczeń z tytułu rękojmi.

- W przypadku, gdy zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone jest w formie innej niż pieniądz, wówczas Wykonawca, składa Zabezpieczenie w dwóch częściach, tj. na 70% kwoty Zabezpieczenia i na 30 % kwoty Zabezpieczenia.

# Rozdział 20. Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego

Wzór umowy stanowi  Załącznik Nr  4 do SIWZ i jest integralną częścią SIWZ.

# Rozdział 21. Inne informacje

1. Nie przewiduje się:

- zawarcia umowy ramowej,

- ustanowienia dynamicznego systemu zakupów,

- wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy

ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013, poz.907 z późn.  zm.)

wraz z przepisami wykonawczymi.

3. Zamówienie dofinansowane z  :  Program Operacyjny Kapitał Ludzki,

priorytet :         IX.      Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

działanie:         9.1      Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości

usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

poddziałanie : 9.1.1   Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji

przedszkolnej

# Rozdział 22. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku      postępowania o udzielenie zamówienia.

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy.

2. Środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

# Rozdział 23. Załączniki do SIWZ

Załącznik Nr 1	Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych .

Załącznik Nr 2	Wzór oferty.

Załącznik Nr 3	Wzór umowy.

Załacznik Nr 4         Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

Załącznik Nr 5         Wykaz głównych usług wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat.

Załącznik Nr 6         Wzór informacji o  przynależności wykonawcy do grupy kapitałowej.

# ZAŁĄCZNIK Nr 1 do SIWZ. OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU OKREŚLONYCH W ART. 22 UST. 1 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Wykonawca/wykonawcy…….................…..

(nazwa wykonawcy)

Oświadczenie

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na :

dostawę i montaż wyposażenia placów zabaw na terenie Gminy Kętrzyn,                                                                                                                                                     oświadczam/my że zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013, poz.907 z późn. zm.):

1)   posiadam/my uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub  czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2)   posiadam/my niezbędną wiedzę i doświadczenie;

3) dysponuję/emy odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4)   znajduję/emy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie        zamówienia;

........................., dn. .........................	                             ........................................................

Imię i nazwisko oraz podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

# ZAŁACZNIK NR 2 DO SIWZ.  WZÓR OFERTY

Zamawiający : Gmina Kętrzyn, ul. Kościuszki 2

11-400 Kętrzyn

OFERTA

(formularz oferty)

Nazwa i adres WYKONAWCY :

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

NIP         .......................................................

REGON  ......................................................

Adres, na który Zamawiający powinien przesyłać  korespondencję (jeżeli inny niż powyżej):

.................................................................................................................................................

numer telefonu:    ….........................................................

numer faksu:     …....................................….................(jeżeli wykonawca posiada)

e-mail         :      .............................................................(jeżeli Wykonawca posiada)

1.  Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na :

dostawę i montaż wyposażenia placów zabaw na terenie Gminy Kętrzyn,

oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

CENA OFERTOWA BRUTTO  :	.....................................  PLN z Vat

słownie złotych: ........................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………….

......................................................................

Imię i nazwisko oraz podpis osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli 									                            w imieniu Wykonawcy

Cena powyższa wynika z następującej kalkulacji (ceny łącznie z dostawą i montażem):

| Rodzaj urządzenia (zgodnie z Rozdz. 1 ust.2 SIWZ) | Ilość sztuk | Cena za 1 szt. z Vat | Wartość z Vat [PLN] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Huśtawka podwójna wahadłowa | 3 |  |  |
| 2. Bujak podwójny na sprężynie | 4 |  |  |
| 3. Ławka parkowa | 6 |  |  |
| 4. Kosz na śmieci | 3 |  |  |
| 5. Tablica informacyjna z regulaminem placu zabaw | 4 |  |  |
| 6. Huśtawka ptasie gniazdo | 4 |  |  |

RAZEM wartość z Vat =      ................................. PLN

(kwota ta musi być równa

cenie ofertowej)

2.     Na wszystkie wymienione wyżej urządzenia udzielamy gwarancji jakości na okres .........................miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru przez zamawiającego i wykonawcę.

wpisać liczbę m-cy

(oferowany okres gwarancji nie może być krótszy od 24 miesięcy)

3.    Oświadczamy, że:

  - zobowiązujemy się wykonać zamówienie w wymaganym terminie;

  - zapoznaliśmy się z warunkami podanymi przez Zamawiającego w SIWZ i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń,

  - uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia,

  - akceptujemy wzór umowy oraz termin realizacji przedmiotu zamówienia podany przez Zamawiającego,

  - uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert,

......................................................................

Imię i nazwisko oraz podpis osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

  - podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części zamówienia (jeżeli dotyczy) :

a) …...............................................................

b) …...............................................................

c)  …...............................................................

4.  W   przypadku   udzielenia   nam    zamówienia   zobowiązujemy   się   do   zawarcia umowy  w  miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

5.  Oferta została złożona na …………(wpisać liczbę ) parafowanych stronach.

6.  Do oferty dołączono następujące dokumenty :

- ................................................................................................

- …............................................................................................

- …............................................................................................

- …............................................................................................

- …............................................................................................

- …............................................................................................

- …............................................................................................

............................, dn. _ _ . _ _ . _ _ _ _	r.                 ...............................................

Imię i nazwisko oraz podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

# Załącznik nr 3 do SIWZ 			WZÓR  UMOWY

#### UMOWA NR : ……………………………..

zawarta w dniu ............................, w Kętrzynie, pomiędzy:

Gminą Kętrzyn, ul. Kościuszki 2, 11-400 Kętrzyn

REGON 510742876,            NIP 742-219-26-00

# reprezentowaną przez Wójta – Pawła Bobrowskiego,

zwaną dalej Zamawiającym,

a

……………………………………………………………. REGON …….., NIP ……..,

zwanym dalej Wykonawcą,  reprezentowanym przez:

…………………………………...

Niniejsza umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych

( Dz. U. z 2013, poz.907 z późn. zm.).

§ 1

Przedmiot umowy

1. Zamówienie obejmuje dostawy w ramach realizowanego przez Gminę Kętrzyn projektu  „Przedszkole przyszłości " , współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

priorytet :         IX.     Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

działanie:         9.1     Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości

usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

poddziałanie : 9.1.1   Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji

przedszkolnej

2.  Wykonawca wyposaży place zabaw, wymienione w ust. 3, w niżej wymieniony sprzęt,

zgodnie z poniższymi wymogami.

| Rodzaj urządzenia | Wymagania dotyczące wymiarów urządzenia | Ilość sztuk | Wymagania dotyczące elementów urządzenia |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Zakres zamówienia |
| 1. Huśtawka podwójna wahadłowa | co najmniej: - 1,5 x 2,5 m (szer.x dł.) - 1,8m wyso- kości; | 3 | 1. Konstrukcja w postaci czterech słupów : - drewnia o przekroju kwadratowym co najmniej 9 cm x 9 cm lub okrągłym o średnicy co najmniej 9 cm, lub - metalowa. 2. Belka pozioma metalowa. 3. Dwa siedziska typu ”koszyk” z zabezpieczeniem przed wypadnięciem w postaci zapinanego łańcuszka, mocowane na dwóch łańcuchach każde. 4. Zawiesia huśtawki łożyskowe. 2. Mocowanie do podłoża : ocynkowane kotwy stalowe, zabetonowane w podłożu. |
|  |  |  | Zakres zamówienia : dostawa i montaż. |
| 2. Bujak podwójny na sprężynie | wysokość siedziska : ok.50 cm , długość urzą-dzenia : nie mniej niż 150 cm | 4 | 1. Bujak na sprężynie dla dwóch osób z materiałów odpornych na warunki atmosferyczne. 2. Dwa siedziska, uchwyty na dłonie, 3. Sprężyna stalowa. 4. Mocowanie trwałe w gruncie poprzez zabetonowanie. |
|  |  |  | Zakres zamówienia : dostawa i montaż. |
| 3. Ławka parkowa | długość co najmniej 160 cm | 6 | 1. Konstrukcja drewniano – żeliwna lub drewniano - stalowa. 2. Siedzisko i oparcie wykonane z desek drewnianych, impregnowanych, grubości min.32 mm. 3. Mocowanie trwałe w gruncie poprzez zabetonowanie. |
|  |  |  | Zakres zamówienia : dostawa i montaż. |
| 4. Kosz na śmieci | pojemność min. 30 dm3 | 3 | 1. Konstrukcja drewniana lub metalowa. 2. Mocowanie trwałe w gruncie poprzez zabetonowanie |
|  |  |  | Zakres zamówienia : dostawa i montaż. |
| 5. Tablica informacyjna z regulaminem placu zabaw |  | 4 | 1.Konstrukcja drewniana, metalowa lub metalowo-drewniana. 2. Mocowanie trwałe w gruncie poprzez zabetonowanie |
|  |  |  | Zakres zamówienia : dostawa i montaż. |
| 6. Huśtawka ptasie gniazdo | co najmniej : -wysokość 1,8m -długość 2,5m -szerokość 1,5m | 4 | 1. Huśtawka typu ptasie gniazdo dla dzieci w wieku 3+, - konstrukcja słupów metalowa lub z drewna klejonego, - belka górna metalowa, - gniazdo podwieszone do górnej belki za pomocą lin lub łańcuchów, siedzisko okrągłe o średnicy ok. 1,0m, obrzeże siedziska owinięte liną, chroniącą przed uderzeniem przez krawędź siedziska, środek siedziska w formie siatki z lin, - maksymalne obciążenie siedziska : min. 300 kg. 2. Mocowanie do podłoża : ocynkowane kotwy stalowe, zabetonowane w podłożu. |
|  |  |  | Zakres zamówienia : dostawa i montaż. |

Zamawiający  : Gmina Kętrzyn, ul. Kościuszki 2, 11-400 Kętrzyn, tel. 89 7512474,  fax 89 7512746                                                    Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż wyposażenia placów zabaw na terenie Gminy Kętrzyn.                                                                                                                                                       Sygnatura akt: RGG.272.32.2015

3.   Zamówienie  obejmuje dostawę i montaż dostarczonego wyposażenia na placach zabaw

oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w miejscowościach :

1) Nakomiady - wyposażenie wymienione w ust. 2 poz. 1, 2, 4, 5, 6  :    po 1 szt.

poz. 3       :                    2 szt.

2) Kruszewiec  - wyposażenie wymienione w ust. 2 poz. 2, 5 ,6 :            po 1 szt.

3) Wilkowo  - wyposażenie wymienione w ust. 2   poz. 1, 2, 4, 5, 6  :    po 1 szt.

poz. 3       :                    2 szt.

4) Biedaszki - wyposażenie wymienione w ust. 2   poz.1, 2, 4, 5, 6  :    po 1 szt.

poz. 3       :                    2 szt.

Szczegółowe lokalizacje placów zabaw wskaże Zamawiający.

4.      Z zastrzeżeniem innych wymagań określonych w SIWZ oferowany  sprzęt musi spełniać  również

następujące  wymagania :

1) drewno o gładkiej powierzchni, sosnowe lub świerkowe, impregnowane,  jeżeli zgodnie

z wymogami określonymi w ust.2 nie jest wymagane drewno klejone, to musi być

bezrdzeniowe;

2) elementy metalowe ocynkowane lub malowane proszkowo; łańcuchy ocynkowane,

3) zawiesia huśtawek łożyskowe,

4) śruby i inne ostre elementy zabezpieczone zaślepką z tworzywa,

5) sprzęt mocowany do podłoża za pomocą ocynkowanych stalowych kotew, zabetonowanych

w podłożu,

6) sprzęt musi być  estetyczny i zapewniać użytkownikom bezpieczeństwo użytkowania.

5. Wyposażenie  placów zabaw i jego montaż muszą być objęte gwarancją jakości przez okres podany w ofercie wykonawcy lecz nie krótszy niż 24 miesiące  i być zgodne z normą PN-EN 1176. Wyposażenie musi posiadać aktualny certyfikat lub deklarację zgodności, potwierdzające zgodność produktu z w/w  normą. Na sprzęcie muszą być umieszczone informacje (oznakowanie), zawierające      w szczególności dane producenta, datę produkcji, numer normy, zgodnie z którą urządzenie wyproduko-wano.

Udzielona gwarancja nie może być uzależniona od dodatkowych zobowiązań zamawiającego wobec wykonawcy, np. zlecania wykonawcy przeglądów wyposażenia.

6. Posadowienie urządzeń  musi uwzględniać zachowanie stref bezpieczeństwa pomiędzy urządzeniami.

Zamówienie nie obejmuje wykonania bezpiecznych nawierzchni pod urządzeniami zabawowymi.

7. Wszystkie elementy wyposażenia muszą być fabrycznie nowe.  Wraz z w/w sprzętem wykonawca zamówienia  dostarczy zamawiającemu naklejki do oznakowania sprzętu, wg załączonego wzoru, odporne na warunki atmosferyczne, informujące o dofinansowaniu zamówienia. Liczba naklejek musi odpowiadać liczbie sztuk sprzętu.

8. Place zabaw będą użytkowane w celach publicznych .

9. Kody CPV  .

37535200-9 Wyposażenie placów zabaw

45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia wielkości zamówienia.

11. Zamawiającemu przysługuje prawo zmiany zakresu wyposażenia poszczególnych placów zabaw

w ramach zakupionego sprzętu.

12. W przypadku dostarczenia urządzeń  niezgodnych z warunkami niniejszej umowy  Wykonawca

zobowiązany jest usunąć  niezgodności z umową lub wymienić wadliwe urządzenia na nowe,

zgodne z umową.

13. Wszelkie koszty dostawy wyposażenia placów zabaw na miejsce montażu oraz  koszty montażu

i niezbędnych materiałów  ponosi Wykonawca, w ramach przysługującego mu wynagrodzenia,

o   którym mowa w § 3.

14. Wszystkie dostarczone przez Wykonawcę urządzenia nie mogą być przedmiotem praw osób trzecich.

§ 2

Termin wykonania zamówienia

Przedmiot zamówienia należy zrealizować w  terminie  do 15.06.2015r.

§ 3

Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia

- Za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe

w łącznej w wysokości _ _ _ . _ _ _ , _ _  złotych brutto, słownie : .......................................

…............................................................................................). Wynagrodzenie obejmuje podatek VAT.

- Wynagrodzenie ryczałtowe o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy. Ceny jednostkowe w odniesieniu do poszczególnych urządzeń zawarte są

w ofercie Wykonawcy z dnia .................................. , stanowiącej załącznik Nr 1 do umowy.

3. Podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury stanowił będzie protokół odbioru podpisany przez

przedstawicieli stron umowy.

- Zamawiający zapłaci w/w wynagrodzenie Wykonawcy przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury.

- Za przekroczenie przez Zamawiającego w/w terminu płatności, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe.

- Z chwilą  zapłaty w/w wynagrodzenia Wykonawcy, pomniejszonego o ewentualne kary umowne, Zamawiający nabywa prawo własności sprzętu i materiałów, dostarczonych przez Wykonawcę w ramach realizacji przedmiotu umowy.

§ 4

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Strony potwierdzają, że przed zawarciem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny  z Vat,  tj. ................... zł (słownie  złotych ............................................................................) w formie  .................................................. .

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w następujących terminach:

1)	70% wysokości zabezpieczenia – w ciągu 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy;

2)	30% wysokości zabezpieczenia – w ciągu 15 dni od upływu okresu rękojmi za wady,                    w przypadku nie wykorzystania zabezpieczenia na pokrycie roszczeń z tytułu rękojmi za wady.

- Dla całego przedmiotu niniejszej umowy ustala się okres rękojmi jak dla budynku. Okres ten liczony będzie od dnia podpisania protokołu odbioru placów zabaw.

§ 5

Kary umowne

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

    - za opóźnienie w zakończeniu wykonania przedmiotu umowy Wykonawcy – w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, określonego w §3 ust. 1 ;

b) za opóźnienie z winy Wykonawcy w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub

rękojmi – w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, określonego w §3 ust. 1 za każdy dzień

opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad;

c) za odstąpienie od umowy jednej ze stron umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy –

- w wysokości 10%  wynagrodzenia brutto, określonego w §3 ust. 1.

2.  Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne  w wysokości 10% wynagrodzenia brutto,

określonego w §3 ust. 1 za odstąpienie od umowy jednej ze stron umowy z przyczyn leżących po

stronie Zamawiającego.

- Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych do wartości faktycznie poniesionych szkód, spowodowanych niedotrzymaniem warunków umowy przez drugą stronę umowy.

4.  Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku  realizacji

niniejszej umowy.

5.  Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego mu wynagrodzenia.

§ 6

Umowne prawo odstąpienia od umowy

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez konsekwencji, o których

mowa w § 5 ust. 2, gdy:

- wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach; w takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy;

- Wykonawca realizuje zmówienie objęte niniejszą umową w sposób niezgodny z  umową;

- opóźnienie w zakończeniu przez Wykonawcę realizacji przedmiotu umowy przekracza 3 dni.

2. Odstąpienie od umowy jednej ze stron umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod  rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

- Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał zamówienie niezgodnie z warunkami umowy zmawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy.

§ 7

Umowy o podwykonawstwo

- Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom pod warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania i doświadczenie.

- Umowa pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Wykonanie części zamówienia  przez Podwykonawcę  nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne.

§ 8

Gwarancja wykonawcy i uprawnienia z tytułu rękojmi

1. Wykonawca udziela na dostarczone wyposażenie placów zabaw i jego montaż   gwarancji jakości

na okres …............................ miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru przez przedstawicieli

stron umowy. Udzielona gwarancja nie może być uzależniona od  dodatkowych   zobowiązań

zamawiającego wobec wykonawcy, np. zlecania wykonawcy  przeglądów wyposażenia.

2.  W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek  w terminie 14 dni roboczych licząc od daty przesłania mu  powiadomienia przez Zamawiającego o stwierdzonej wadzie lub usterce.

3.  Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

4.  Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie rękojmi, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu rękojmi.

5. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek w terminie, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad lub usterek stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. Koszty usuwania wad i usterek mogą być pokrywane przez zamawiającego  z  zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

§ 9

Zmiana umowy

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgody obu stron umowy w formie aneksu, sporządzonego  z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności i mogą być dokonane               z zastrzeżeniem art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 10

Postanowienia końcowe

- Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności  ustaw: ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013, poz.907 z późn. zm.) oraz Kodeksu cywilnego o ile przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.

§ 11

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Integralną część umowy stanowią załączniki:

- Oferta Wykonawcy – załącznik nr 1,

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)- załącznik nr 2 .

- Wzór naklejki do oznakowania sprzętu, informującej o dofinansowaniu - załącznik Nr 3.

Zamawiający :                                                                     Wykonawca :

# Załącznik Nr 4 do SIWZ     OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU PODSTAW DO   WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Nazwa i adres wykonawcy……...........................…..

Oświadczenie

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na

dostawę i montaż wyposażenia placów zabaw na terenie Gminy Kętrzyn,

oświadczam/my, że nie podlegam/my wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia

na podstawie  art. 24 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (  Dz. U. z 2013, poz.907 z późn. zm.).

........................., dn. .........................	                             ........................................................

Imię i nazwisko oraz podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

# Załacznik Nr 5 do SIWZ.    Wykaz wykonanych usług/dostaw

Nazwa i adres wykonawcy……...........................…..

Wykaz  wykonanych  usług/dostaw w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu

składania ofert.

(wykaz musi  potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunku określonego w Rozdziale 9  ust.1 pkt 2 SIWZ)

| Lp. | Przedmiot zamówienia (opis) | Całkowita wartość brutto w PLN | Termin realizacji | Podmiot na rzecz, którego wykonano usługę |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Data rozpoczęcia | Data zakończenia |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |

W przypadku podawania daty należy podać dzień, miesiąc i rok.

Należy załączyć dowody stwierdzające, że usługi/dostawy zostały wykonane należycie.

......................., dn. _ _ . _ _ . _ _ _ _ 	                          ...................................................

Imię i nazwisko oraz podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

# Załącznik Nr 6 do SIWZ.   Informacja o przynależności wykonawcy do grupy kapitałowej

Wykonawca, wraz z ofertą, składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, albo poniższą informację   o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na :

dostawę  i montaż wyposażenia placów zabaw  na terenie Gminy Kętrzyn,

oświadczam/my, że  ….................................................................................................

(nazwa i adres wykonawcy)

…...................................................................................................................................

…...................................................................................................................................

nie należy do grupy kapitałowej,  o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907  z późn. zm.)

............................, dn. _ _ . _ _ . _ _ _ _	r.                    ...............................................

Imię i nazwisko oraz podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

# Text boxes

Pieczęć Wykonawcy